## Slide 1
① 试件、材料、荷载、数值与输出参数
main_drive → read_and_calculate → parameters
Q：两加载点总力；目标剪力 V=Q/2 [F01]
② 检查参数、求真实筋/裂缝交点
prepare_parameters
裂缝倾角 [S19式2]；实际筋角、两侧锚固长度 [F02]
③ 初始化最大滑移、局部龄期、激活与损伤
fatigue_calculate / create_memory
可选初始静力路径：capacity_scan
④ 求初始峰值及谷值的力平衡
state → trial（局部计算见另图）
Vc + Vs + Vf = Qmax/2 或 Qmin/2 [F11]
峰谷均成功？
⑤ 判断活跃节点
active_nodes
超过0.75δm/历史已激活，且滑移差>容差 [F08]
存在启用的
退化机制？
⑥ 提出 ΔN 的候选历史（尚不提交）
fatigue_calculate / update_memory
活跃节点龄期+ΔN；可选S–N/Miner [F08,F12]
⑦ 候选峰值重新平衡
state → trial → bond_strength → anchorage
τm 随局部龄期退化 [F05–F11]
峰值失败/位移增幅大
且 ΔN>1？
ΔN减半，回到已接受历史重试
候选损伤不污染原历史
⑧ 峰值成功后，重新求谷值
两者成功才提交：N←N+ΔN、更新memory
history_row + save_snapshot
N < Nmax
且可继续平衡？
⑨ 输出与解释
export_results：MAT / CSV / PNG / 状态
检查残差、分量、局部场，再做试验验证
区分停止原因
局部数值失败 ≠ 真实破坏
无域内指定分支根＝模型限制
到Nmax＝runout，不能当疲劳寿命
抗剪疲劳的软件实现逻辑｜本次上传代码
蓝色：主控制 绿色：局部力学 橙色：模型假定 红色：停止/诊断
是
否
是
否：无退化runout
是
否，且峰值成功
最小块仍失败
成功
谷值失败
是
到上限
Notes: 所有节点、文字、公式和箭头均为PowerPoint原生对象，没有插入逻辑图图片。在“开始→选择→选择窗格”按节点或箭头名称选择对象。箭头为带节点连接关系的自定义矢量连接符；移动节点后请检查回路走向，可重新路由或编辑顶点。画布16×24英寸，建议放大后编辑；公式为可编辑Unicode文本。F编号与review18中文审查报告一致。

## Slide 2
state 给出试探 q
所有试探使用同一份已接受 memory，不提交扫描候选
crack_deformation [F03]
g(y)=(1−y/hc)^m；K=cosθ+r sinθ；w₀=q/K；v₀=r w₀
当前是指定裂缝运动，不是 S19 式(7)
trial：混凝土与箍筋 [F09,F10]
Vc=经验指数闭合式；εs=qg/ls；σs=min(Esεs,fy)
Vs=ΣAs σs（材料应变关系有附加假定）
trial：逐根 FRP [F04]
δj=qg(yj)·[sin(θ+αj)−r cos(θ+αj)]/K
竖向筋 α=90° 时 δj=qg(yj)
bond_strength [F08]：由局部龄期提供退化峰值
τm=max{0,τm0[1−kf log₁₀ max(Nloc,1)]}
来源 F19 式(2)，由抗弯迁移至抗剪需验证
anchorage + anchor_mesh + bond [F05–F07]
每侧 n 单元；三段包络与历史割线卸载
s₁(0)+s₂(0)=δj；T₁(0)=T₂(0)；自由端 T=0
固定点迭代失败时 Newton 回退
trial：检查本根筋并求和 [F11,F13]
失效筋不再贡献；Vf=nfaces ΣTj sinαj
总抗剪力 V(q)=Vc+Vs+Vf
state：|V(q)−Q/2|
≤ forceTolerance？
接受一个峰/谷平衡状态，返回总控制器
局部失败给出数值诊断，不直接当作物理破坏
给定 q，trial 如何计算一次抗剪响应
否：扫描/二分调整q
是
Notes: 所有节点、文字、公式和箭头均为PowerPoint原生对象，没有插入逻辑图图片。在“开始→选择→选择窗格”按节点或箭头名称选择对象。箭头为带节点连接关系的自定义矢量连接符；移动节点后请检查回路走向，可重新路由或编辑顶点。画布16×24英寸，建议放大后编辑；公式为可编辑Unicode文本。F编号与review18中文审查报告一致。