## Slide 1
中文 v2｜原20文件逐文件简化
原20文件：不合并、不改名、写法更直观
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
1
主程序只驱动一个算例
参数集中修改，计算函数按原接口调用
展开if/for、补中文注释、保留必要求解
补齐局部场与停止原因输出

## Slide 2
中文 v2｜原20文件逐文件简化
新文献确认的修正
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
2
2019抗剪论文式(2a)/(2b)：恢复有来源的裂缝角关系。
疲劳论文式(2)：杆材0.1965、条材0.1985，激活阈值75%。
退化峰值负值取零；取消tauR人工平台。
残余低峰值包络采用明确标注的数值补充，不能冒充试验定律。

## Slide 3
中文 v2｜原20文件逐文件简化
先看主链：复杂细节留在原来的文件里
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
3
main_2019 → ff19 → cc19_parameters / cc19_run
cc19_run → cc19_state → cc19_trial → cc19_hard
黏结：cc19_propagate / cc19_strength
输出：cc19_export；验证：单独运行verify_2019

## Slide 4
中文 v2｜原20文件逐文件简化
main_2019.m｜主驱动脚本
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
4
接口
无输入；结果为工作区out
做什么
只选择kind和临时覆盖参数，运行一个算例。
这次怎么改 / 新手注意
新手先读此文件。去掉默认自动验证及高荷载未加固对照；验证改为单独运行。

## Slide 5
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_parameters.m｜参数集中定义
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
5
接口
p=cc19_parameters('strip'或'rod')
做什么
定义几何、材料、黏结、疲劳、数值控制和输出开关。
这次怎么改 / 新手注意
最常修改的文件。恢复2019裂缝角分段来源；修正杆/条系数、激活阈值和单位。

## Slide 6
中文 v2｜原20文件逐文件简化
ff19.m｜计算入口
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
6
接口
out=ff19(kind,overrides)
做什么
读取p，将overrides覆盖到同名字段，计算并调用原有导出文件。
这次怎么改 / 新手注意
修复调用未提供cc19_plot的问题；绘图函数放在cc19_export内部，未加第21个.m文件。

## Slide 7
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_validate.m｜检查与交点几何
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
7
接口
p=cc19_validate(p)
做什么
检查参数范围；计算裂缝与NSM/箍筋的真实交点、两侧锚固长度。
这次怎么改 / 新手注意
保留原算法；展开判断与循环并解释参数名单。通常只需检查报错对应的参数。

## Slide 8
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_load.m｜四点加载内力
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
8
接口
[M,V]=cc19_load(p,x,Q)
做什么
返回给定x处弯矩和剪力。Q为两加载点总力，剪跨内V=Q/2。
这次怎么改 / 新手注意
保留原文件及接口。当前主求解链未调用此模块，不为凑数量另加新模块。

## Slide 9
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_mesh.m｜局部锚固网格
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
9
接口
[x,weights]=cc19_mesh(p,L)
做什么
均匀划分单侧锚固长度L，并提供梯形积分权重。
这次怎么改 / 新手注意
原文件保留；x=0在裂缝处，x=L在自由端。

## Slide 10
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_curvature_integrals.m｜裂缝运动学
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
10
接口
k=cc19_curvature_integrals(p,q)
做什么
由q求法向张开w、切向滑移v及其沿裂缝分布。
这次怎么改 / 新手注意
沿用原文件名，但明确这里不计算梁曲率或跨中挠度；当前裂缝形状仍为预设。

## Slide 11
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_propagate.m｜黏结分段包络
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
11
接口
[tau,k,zone]=cc19_propagate(p,sMax,tauM)
做什么
计算最大历史滑移对应的应力、割线刚度及弹性/软化/残余区号。
这次怎么改 / 新手注意
取消峰值至少等于tauR的人工下限。峰值低于残余值时，取有效残余=min(tauR,tauM)，防止包络倒挂
；此项是数值补充。

## Slide 12
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_strength.m｜局部疲劳峰值
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
12
接口
tauM=cc19_strength(p,localN)
做什么
按局部已激活循环数及疲劳论文式(2)更新节点峰值强度。
这次怎么改 / 新手注意
杆材k=0.1965，条材k=0.1985；负峰值取零。无退化龄期和首龄期使用初始峰值。

## Slide 13
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_hard.m｜两侧锚固求解
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
13
接口
a=cc19_hard(p,delta,L1,L2,hist1,hist2,tm1,tm2,unload)
做什么
满足T左=T右、s左+s右=delta及两自由端轴力为零；输出每侧局部场。
这次怎么改 / 新手注意
保留必要的稀疏求解和Newton回退，仅展开写法、解释装配并改清晰的局部变量名；切线与有效残余保
持一致。

## Slide 14
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_trial.m｜给定位移试算
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
14
接口
st=cc19_trial(p,q,memory,unload)
做什么
分别求Vc、Vs和Vnsm，再求总剪力；在候选历史中记录单筋失效。
这次怎么改 / 新手注意
保留原经验Vc和箍筋传递关系，明确不等于2019完整PST求解；增加局部力残差检查。

## Slide 15
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_state.m｜整梁平衡求根
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
15
接口
[st,info]=cc19_state(p,memory,Vtarget,previousQ,unload)
做什么
扫描q的上升支区间，再二分求满足目标剪力的根。
这次怎么改 / 新手注意
保留原方法，局部变量改为trialOpenings、previousError等；区分数值失败、分支限制和域内无平衡。

## Slide 16
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_active.m｜局部疲劳激活
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
16
接口
[active,amplitude]=cc19_active(p,peak,low,memory)
做什么
逐根逐侧检查滑移阈值及峰谷滑移幅；零幅不得计疲劳循环。
这次怎么改 / 新手注意
保留原双侧独立计数；新默认阈值统一为0.75deltaM。

## Slide 17
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_run.m｜疲劳循环主链
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
17
接口
out=cc19_run(p)
做什么
峰谷平衡→活跃节点→候选损伤→自适应循环块→成功后提交历史。
这次怎么改 / 新手注意
保持接口和数值流程。用普通for替代匿名cellfun，展开语句，约每10%输出进度。

## Slide 18
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_critical.m｜初始承载路径扫描
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
18
接口
capacity=cc19_critical(p,memory)
做什么
记录q、V、Vc、Vs和Vnsm的有限域采样路径。
这次怎么改 / 新手注意
仅用于诊断；不是严格全局承载力，也不是论文试验预测值。

## Slide 19
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_sample.m｜局部场快照
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
19
接口
field=cc19_sample(p,st,memory)
做什么
整理每根筋、每侧锚固、每节点的滑移、应力、应变和局部龄期。
这次怎么改 / 新手注意
保留编号和坐标。已失效筋没有当前局部场时，由单独失效表补充，不能按缺行当成未失效。

## Slide 20
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_shearforce.m｜桁架参考值
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
20
接口
reference=cc19_shearforce(p,st)
做什么
计算均匀应变桁架公式对照，并列出实际离散交点求和。
这次怎么改 / 新手注意
参考值不控制状态；实际逐根计数后不再重复乘d/s。

## Slide 21
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_paper_interpolation.m｜旧接口兼容
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
21
接口
reference=cc19_paper_interpolation(p,st)
做什么
直接调用cc19_shearforce，保留原文件、原调用方式。
这次怎么改 / 新手注意
与前者原来内容完全重复；保留文件但不保留两份公式，避免改漏。

## Slide 22
中文 v2｜原20文件逐文件简化
cc19_export.m｜绘图及输出
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
22
接口
figs=cc19_export(out,figs可省略)
做什么
导出MAT、CSV和状态；在该文件的局部函数中绘制全梁及逐根逐侧曲线。
这次怎么改 / 新手注意
补齐缺失绘图和元数据；默认10图。计算函数没有为绘图拆成更多.m文件。

## Slide 23
中文 v2｜原20文件逐文件简化
verify_2019.m｜独立验证
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
23
接口
report=verify_2019()
做什么
锚固解析基准、峰谷平衡、局部退化、单筋退出、S-N接口及错误输入检查。
这次怎么改 / 新手注意
保留原测试，更新有意修正的论文系数/下限断言，新增低峰值与零峰值的包络检查。

## Slide 24
中文 v2｜原20文件逐文件简化
输出更完整：默认10张图和对应CSV
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
24
整梁历史、初始采样承载路径、交点几何
逐根逐侧：滑移、黏结应力、应变、峰值强度、局部循环数
裂缝张开/滑移分布、箍筋应力
已失效筋另有失效表；无平衡时状态文件明确说明
恒载剪力水平与曲线近似重合，不能仅凭外观判错

## Slide 25
中文 v2｜原20文件逐文件简化
已经检查的数值结果与仍然缺少的理论
文件数量和接口保持原样；数值通过不等于试验标定
25
默认10000次、503行历史、6组快照，10张图已生成。
最大整梁力残差0.04965 N；相同旧参数回归最大差0。
尚未实现2019抗剪论文式(7)的PST/Green积分；原经验Vc和预设裂缝形状仍在。
尚未进行抗剪疲劳试验标定，也未在商业MATLAB复测。