## Slide 1
主线：局部疲劳怎样推动整体响应
计算含义
• 先识别活跃节点，提出局部疲劳历史。
• 用候选历史重算响应，成功后才提交。
• 接受结果后，整体循环数才向前推进。
判断 → 提出候选 → 重新平衡 → 接受
fatigue_calculate.m | 原文件行号
58 [activeNodes, ~] = active_nodes(p, peak, low, memory);
…
101 proposed = update_memory(p, memory, activeNodes, peak, low,
↳ cycleBlock);
102 [nextPeak, nextInfo] = state(p, proposed, p.Qmax / 2, peak.q,
↳ false);
…
147 N = N + cycleBlock;
148 peak = nextPeak;
149 low = nextLow;
150 memory = nextMemory;
151 out.history(end + 1, :) = history_row(N, peak, low, memory,
↳ cycleBlock);
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
01/12
Notes: 开场先用这几行代码说明整个结构。active_nodes给出节点标志，update_memory提出候选历史，state计算候选响应。后面几行在峰谷都成功后才执行，体现先验证、再更新。右侧选段之间的省略符表示中间代码未展示。
来源：fatigue_calculate.m
58: [activeNodes, ~] = active_nodes(p, peak, low, memory);
101: proposed = update_memory(p, memory, activeNodes, peak, low, cycleBlock);
102: [nextPeak, nextInfo] = state(p, proposed, p.Qmax / 2, peak.q, false);
147: N = N + cycleBlock;
148: peak = nextPeak;
149: low = nextLow;
150: memory = nextMemory;
151: out.history(end + 1, :) = history_row(N, peak, low, memory, cycleBlock);

## Slide 2
N、Ni、ΔN与memory分别是什么
计算含义
• N：整体已经接受的循环数。
• Ni：保存在memory.age中的节点局部龄期。
• ΔN对应cycleBlock；memory保留不可逆历史。
每根筋、每一侧、每个节点都有自己的Ni
fatigue_calculate.m | 原文件行号
191 memory.bondMax = cell(p.nBars, 2);
192 memory.age = cell(p.nBars, 2);
193 memory.activated = cell(p.nBars, 2);
194 memory.failedFRP = false(p.nBars, 1);
195 memory.barFailure = cell(p.nBars, 1);
196 memory.steelDamage = zeros(p.nSteel, 1);
197 memory.concreteDamage = 0;
…
201 memory.bondMax{bar, side} = zeros(p.nCells + 1, 1);
202 memory.age{bar, side} = zeros(p.nCells + 1, 1);
203 memory.activated{bar, side} = false(p.nCells + 1, 1);
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
02/12
Notes: 右侧create_memory局部函数建立了需要保存的历史。age按筋与侧分成cell，每个cell内是节点列向量。bondMax保存最大滑移，activated保存激活记录，failedFRP保存失效标志。Ni不是所有节点都相同的整体循环数。
来源：fatigue_calculate.m
191: memory.bondMax = cell(p.nBars, 2);
192: memory.age = cell(p.nBars, 2);
193: memory.activated = cell(p.nBars, 2);
194: memory.failedFRP = false(p.nBars, 1);
195: memory.barFailure = cell(p.nBars, 1);
196: memory.steelDamage = zeros(p.nSteel, 1);
197: memory.concreteDamage = 0;
201: memory.bondMax{bar, side} = zeros(p.nCells + 1, 1);
202: memory.age{bar, side} = zeros(p.nCells + 1, 1);
203: memory.activated{bar, side} = false(p.nCells + 1, 1);

## Slide 3
初始状态：先峰值，再谷值
计算含义
• 峰值目标剪力为Qmax/2。
• 峰值的最大滑移历史传给谷值计算。
• 初始峰谷均成功后记录N=0。
先确定当前荷载范围下的局部滑移
fatigue_calculate.m | 原文件行号
29 out.lastInfo = peakInfo;
30 if ~peakInfo.ok
…
44 [low, lowInfo] = state(p, memory, p.Qmin / 2, peak.q, true);
45 if ~lowInfo.ok
46 out.status = ['minimum_load_' lowInfo.status];
…
52 out.history = history_row(N, peak, low, memory, 0);
53 out.snapshots = make_snapshot(p, N, peak, low, memory);
54
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
03/12
Notes: 在进入疲劳循环前，先求峰值，再用峰值历史求谷值。后续激活判定需要峰谷滑移差。展示代码省略了两处失败返回分支，实际只有求解成功才会继续。N等于零表示尚未提交疲劳更新，并非没有施加外荷载。
来源：fatigue_calculate.m
29: out.lastInfo = peakInfo;
30: if ~peakInfo.ok
44: [low, lowInfo] = state(p, memory, p.Qmin / 2, peak.q, true);
45: if ~lowInfo.ok
46: out.status = ['minimum_load_' lowInfo.status];
52: out.history = history_row(N, peak, low, memory, 0);
53: out.snapshots = make_snapshot(p, N, peak, low, memory);
54:

## Slide 4
节点激活：本步哪些位置需要计数
计算含义
• 超过滑移阈值，或者以前已经激活。
• 本步峰谷滑移差还必须超过容差。
• 这里仅判断标志，暂不增加循环数。
资格满足 AND 当前仍有循环滑移
active_nodes.m | 原文件行号
34 slipRange = max(0, peakSide.slip(node) - lowSide.slip(node));
35 amplitude{bar, side}(node) = slipRange;
…
38 reachedThreshold = memory.activated{bar, side}(node);
39 if peakSide.maxSlip(node) > activationSlip
40 reachedThreshold = true;
41 end
…
44 if reachedThreshold
45 if slipRange > p.cyclicSlipTolerance
46 active{bar, side}(node) = true;
47 end
48 end
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
04/12
Notes: 本页为配套active_nodes.m的真实代码，不是这次粘贴主文件中的局部函数。activationSlip在该文件前面定义为activationFraction乘deltaM，默认比例0.75。两个条件必须同时成立。之前激活过但本步没有足够滑移差的节点，也不继续累计龄期。
来源：active_nodes.m
34: slipRange = max(0, peakSide.slip(node) - lowSide.slip(node));
35: amplitude{bar, side}(node) = slipRange;
38: reachedThreshold = memory.activated{bar, side}(node);
39: if peakSide.maxSlip(node) > activationSlip
40: reachedThreshold = true;
41: end
44: if reachedThreshold
45: if slipRange > p.cyclicSlipTolerance
46: active{bar, side}(node) = true;
47: end
48: end

## Slide 5
选循环块，并更新候选局部龄期
计算含义
• 循环块不跨越Nmax或下一快照位置。
• 先复制memory，保留已接受的历史。
• 仅活跃节点的Ni增加cycleBlock。
候选更新不等于已经接受
fatigue_calculate.m | 原文件行号
95 cycleBlock = min(p.cycleStep, p.Nmax - N);
96 cycleBlock = min(cycleBlock, nextSavedCycle - N);
…
232 function proposed = update_memory(p, memory, activeNodes, peak,
↳ low, cycleBlock)
233 % Copy first: rejected trial blocks must not modify the
↳ accepted history.
234 proposed = memory;
…
240 if activeNodes{bar, side}(node)
241 proposed.activated{bar, side}(node) = true;
242 proposed.age{bar, side}(node) = memory.age{bar, side}(node)
↳ + cycleBlock;
243 end
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
05/12
Notes: 前两行控制本步推进多少次。proposed等于memory是在函数内复制已接受状态。下面的if位于筋、侧和节点三层循环内，只更新活跃节点。该片段没有把退化公式直接写进update_memory，而是先更新局部计数。
来源：fatigue_calculate.m
95: cycleBlock = min(p.cycleStep, p.Nmax - N);
96: cycleBlock = min(cycleBlock, nextSavedCycle - N);
232: function proposed = update_memory(p, memory, activeNodes, peak, low, cycleBlock)
233: % Copy first: rejected trial blocks must not modify the accepted history.
234: proposed = memory;
240: if activeNodes{bar, side}(node)
241: proposed.activated{bar, side}(node) = true;
242: proposed.age{bar, side}(node) = memory.age{bar, side}(node) + cycleBlock;
243: end

## Slide 6
黏结退化：把Ni转成峰值黏结应力
计算含义
• τm,0是初始峰值；kf按杆材或条材选取。
• 用max(Ni,1)避免零龄期的对数问题。
• 退化峰值非负，降低的是界面黏结强度。
τm,i=max{0,τm,0[1−kf log₁₀max(Ni,1)]}
bond_strength.m | 原文件行号
17 tauM = zeros(size(localN));
…
20 for node = 1:numel(localN)
21 cycles = max(localN(node), 1);
22 peakStress = p.tauM0 * (1 - p.bondFatigueK *
↳ log10(cycles));
23 tauM(node) = max(0, peakStress);
24 end
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
06/12
Notes: 本页来自配套bond_strength.m。实际通过state、trial调用到这里，不在主控制器中直接降低参数。公式对应Chen、Wang和Cheng在2019年疲劳论文中的式2，杆材系数0.1965，条材0.1985。它是界面峰值退化，不是FRP本体抗拉强度的疲劳律。
来源：bond_strength.m
17: tauM = zeros(size(localN));
20: for node = 1:numel(localN)
21: cycles = max(localN(node), 1);
22: peakStress = p.tauM0 * (1 - p.bondFatigueK * log10(cycles));
23: tauM(node) = max(0, peakStress);
24: end

## Slide 7
候选峰值：退化后重新求平衡
计算含义
• 把候选历史proposed传给峰值求解。
• state通过trial使用更新后的局部黏结峰值。
• 检查新峰值q是否增长过快。
退化 → 锚固受力变化 → 重新寻找平衡q
fatigue_calculate.m | 原文件行号
101 proposed = update_memory(p, memory, activeNodes, peak, low,
↳ cycleBlock);
102 [nextPeak, nextInfo] = state(p, proposed, p.Qmax / 2, peak.q,
↳ false);
103
104 openingTooFast = false;
105 if nextInfo.ok
106 if nextPeak.q - peak.q > p.maxOpeningStep
107 openingTooFast = true;
108 end
109 end
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
07/12
Notes: 第一行提出候选，第二行用候选历史求峰值平衡。之后只有求解成功才检查q增长量。这里q是裂缝竖向位移差，maxOpeningStep控制的是q增长尝试，不是直接限制法向裂缝宽度。求解得到的响应不会在这里立即提交。
来源：fatigue_calculate.m
101: proposed = update_memory(p, memory, activeNodes, peak, low, cycleBlock);
102: [nextPeak, nextInfo] = state(p, proposed, p.Qmax / 2, peak.q, false);
103:
104: openingTooFast = false;
105: if nextInfo.ok
106: if nextPeak.q - peak.q > p.maxOpeningStep
107: openingTooFast = true;
108: end
109: end

## Slide 8
循环块减半：从原历史重新试算
计算含义
• 峰值失败或q增长过快时触发重试。
• 前提是cycleBlock大于1。
• 减半后回到原已接受历史生成新候选。
减半改善数值分辨率，不是材料损伤公式
fatigue_calculate.m | 原文件行号
112 retryBlock = false;
113 if cycleBlock > 1
114 if ~nextInfo.ok || openingTooFast
115 cycleBlock = floor(cycleBlock / 2);
116 if cycleBlock < 1
117 cycleBlock = 1;
118 end
119 retryBlock = true;
120 end
121 end
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
08/12
Notes: 这段控制是否再次进入retryBlock循环。只要循环块大于1，峰值失败或增长过快都会减半。再次执行update_memory时仍从原memory出发，不在之前失败候选上继续叠加。循环块达到1后，即使位移增长仍大也不再减半；是否能继续取决于峰值平衡是否成功。
来源：fatigue_calculate.m
112: retryBlock = false;
113: if cycleBlock > 1
114: if ~nextInfo.ok || openingTooFast
115: cycleBlock = floor(cycleBlock / 2);
116: if cycleBlock < 1
117: cycleBlock = 1;
118: end
119: retryBlock = true;
120: end
121: end

## Slide 9
谷值通过后，才真正提交循环块
计算含义
• 候选峰值成功后，再计算候选谷值。
• 谷值失败直接返回诊断。
• 两者成功才更新N、peak、low和memory。
峰值成功 AND 谷值成功 → 接受
fatigue_calculate.m | 原文件行号
138 nextMemory = nextPeak.memory;
139 [nextLow, nextLowInfo] = state(p, nextMemory, p.Qmin / 2,
↳ nextPeak.q, true);
140 if ~nextLowInfo.ok
141 out.status = ['minimum_load_' nextLowInfo.status];
142 out.lastInfo = nextLowInfo;
143 break
144 end
…
147 N = N + cycleBlock;
148 peak = nextPeak;
149 low = nextLow;
150 memory = nextMemory;
151 out.history(end + 1, :) = history_row(N, peak, low, memory,
↳ cycleBlock);
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
09/12
Notes: nextMemory继承候选峰值的历史，再以Qmin/2求谷值。谷值失败则break，此时不会执行下面的提交。只有两状态都成功，N才增加，新的峰谷状态才替换旧状态。主循环的峰值减半机制并没有同时用于谷值失败。
来源：fatigue_calculate.m
138: nextMemory = nextPeak.memory;
139: [nextLow, nextLowInfo] = state(p, nextMemory, p.Qmin / 2, nextPeak.q, true);
140: if ~nextLowInfo.ok
141: out.status = ['minimum_load_' nextLowInfo.status];
142: out.lastInfo = nextLowInfo;
143: break
144: end
147: N = N + cycleBlock;
148: peak = nextPeak;
149: low = nextLow;
150: memory = nextMemory;
151: out.history(end + 1, :) = history_row(N, peak, low, memory, cycleBlock);

## Slide 10
记录结果：历史与快照各有用途
计算含义
• history记录循环数、响应分量与残差等。
• snapshots仅在指定循环数保存完整局部场。
• out保留最后已接受的峰谷状态和历史。
记录的是已接受结果，不是失败候选
fatigue_calculate.m | 原文件行号
151 out.history(end + 1, :) = history_row(N, peak, low, memory,
↳ cycleBlock);
…
158 for i = 1:numel(p.snapshotCycles)
159 if p.snapshotCycles(i) == N
160 out.snapshots(end + 1) = make_snapshot(p, N, peak, low,
↳ memory);
161 break
162 end
163 end
…
170 out.lastCycle = N;
171 out.lastState = peak;
172 out.lastLowState = low;
173 out.memory = memory;
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
10/12
Notes: 这部分负责结果可追溯。history按每个接受块记录，而snapshots只在指定循环位置保留较完整的数据。结束后out返回最后的平衡状态和历史。这里的行数并不代表逐周期输出了连续时程。
来源：fatigue_calculate.m
151: out.history(end + 1, :) = history_row(N, peak, low, memory, cycleBlock);
158: for i = 1:numel(p.snapshotCycles)
159: if p.snapshotCycles(i) == N
160: out.snapshots(end + 1) = make_snapshot(p, N, peak, low, memory);
161: break
162: end
163: end
170: out.lastCycle = N;
171: out.lastState = peak;
172: out.lastLowState = low;
173: out.memory = memory;

## Slide 11
怎样停止：模型限制、数值失败与runout
计算含义
• 峰值求解失败时记录具体status。
• 指定模型或用户限制可记录失败循环区间。
• 达到Nmax记录runout，不当作破坏寿命。
停止原因必须分别解释
fatigue_calculate.m | 原文件行号
125 if ~nextInfo.ok
126 out.status = nextInfo.status;
127 out.failureCapacity = nextInfo.capacity;
128 modelLimitReached = strcmp(nextInfo.status,
↳ 'no_equilibrium_in_model_domain');
129 strutLimitReached = strcmp(nextInfo.status,
↳ 'user_concrete_strut_limit');
130 momentLimitReached = strcmp(nextInfo.status,
↳ 'user_flexural_limit');
131 if modelLimitReached || strutLimitReached ||
↳ momentLimitReached
132 out.failureCycle = N + cycleBlock;
133 out.failureBracket = [N N + cycleBlock];
134 end
135 break
136 end
…
167 if strcmp(out.status, 'running')
168 out.status = 'runout_at_Nmax';
169 end
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
11/12
Notes: 代码会先检查失败属于哪一类。132至133行位于原文件的if modelLimitReached or strutLimitReached or momentLimitReached条件内，仅对相应限制记录失败循环及区间，不对所有数值失败都赋予物理寿命。右侧保留了分类条件，备注也提供原代码供核对。running在正常到达循环上限后改为runout_at_Nmax。
来源：fatigue_calculate.m
125: if ~nextInfo.ok
126: out.status = nextInfo.status;
127: out.failureCapacity = nextInfo.capacity;
128: modelLimitReached = strcmp(nextInfo.status, 'no_equilibrium_in_model_domain');
129: strutLimitReached = strcmp(nextInfo.status, 'user_concrete_strut_limit');
130: momentLimitReached = strcmp(nextInfo.status, 'user_flexural_limit');
131: if modelLimitReached || strutLimitReached || momentLimitReached
132: out.failureCycle = N + cycleBlock;
133: out.failureBracket = [N N + cycleBlock];
134: end
135: break
136: end
167: if strcmp(out.status, 'running')
168: out.status = 'runout_at_Nmax';
169: end
完整分类条件：
if ~nextInfo.ok
out.status = nextInfo.status;
out.failureCapacity = nextInfo.capacity;
modelLimitReached = strcmp(nextInfo.status, 'no_equilibrium_in_model_domain');
strutLimitReached = strcmp(nextInfo.status, 'user_concrete_strut_limit');
momentLimitReached = strcmp(nextInfo.status, 'user_flexural_limit');
if modelLimitReached || strutLimitReached || momentLimitReached
out.failureCycle = N + cycleBlock;
out.failureBracket = [N N + cycleBlock];
end
break
end

## Slide 12
默认范围：当前主要启用界面疲劳
计算含义
• 箍筋、混凝土S–N参考循环数默认Inf。
• 相关可选更新因此不会执行。
• FRP本体疲劳和完整混凝土破坏仍需补充。
可以讲清计算框架，保留后续模型验证空间
parameters.m | 原文件行号
86 p.steelSNrefCycles = Inf;
…
89 p.concreteSNrefCycles = Inf;
代码为真实选段；…表示省略，↳表示展示折行。源码和计算公式未修改。
12/12
Notes: 本页给出当前parameters中两个Inf设置。主控制器在update_memory中用isfinite判断是否启用相应规则，默认都关闭。因此明天可重点汇报局部界面退化怎样推动峰谷响应变化，不应声称所有材料的疲劳破坏都已经实现。网格客观性与试验验证仍是后续重点。
来源：parameters.m
86: p.steelSNrefCycles = Inf;
89: p.concreteSNrefCycles = Inf;